| 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Podrobnosti o proizvodu, trgovsko ime: Detia Wax tablete Način uporabe: vaba - rodenticid Podatki o dobavitelju: Detia Degesch GmbH Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11 D-69514 Laudenbach, Nemčija Telefon: 0049/6201/708-(0)-503 Zastopnik in uvoznik: Promedis d.o.o. , Knifičeva 6, 2000 Maribor, tel./Fax.: 02 4260253, GSM: 041 601 932 Informacije v nujnih primerih: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112 |
| --- |
| 2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |
| Snov | Koncentr. % | CAS število | simbol | EEC št. | Indeks št. R -stavki |
| Bromadialon | 0,005 % | 28772-56-7 | T+ | 249-205-9 | / R26/27/28 |
| 3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Zdravju škodljivo: nevarnost velikih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja. |
| 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ SIMPTOMI: Bledica nosu in ustnic, prisotnost krvi v urinu, prisotnost podkožnih krvavitev (hematomi), prisotnost nenadnih bolečin v predelu trebuha. Ukrepi splošne prve pomoči: POZOR: Osebi z zoženo zavestjo ne smemo dati ničesar piti, niti izzvati bruhanja. Pri sumu na zastrupitev oz. pri zastrupitvi takoj pokličemo zdravnika in mu pokažemo navodilo za uporabo pripravka oz. originalno embalažo z deklaracijo. Vdihovanje: zagotovimo svež zrak in poiščemo zdravniško pomoč zaradi varnostnih ukrepov. V primeru nezavesti ponesrečenca položimo v stabilen bočni položaj. Stik z očmi: Oči izpiramo z vodo vsaj 15 min in takoj pokličemo zdravnika. Stik s kožo: Kožo takoj temeljito umijemo z milom in vodo. Odstranimo kontaminirano obleko. V primeru draženja kože, se posvetujemo z zdravnikom Zaužitje: Takoj se posvetujemo z zdravnikom. Neposredno po zaužitju je indicirano izzivanje bruhanja: oseba naj popije 2-3 dl vode, nato z draženjem žrela s prsti izzvati bruhanje. Navodila za zdravnika: antidot je vitamin K1. Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, sicer damo le aktivno oglje v odmerku 1g/kg telesne teže, razredčeno z vodo v razmerju 1:4 ter salinično odvajalo. V primeru krvavitev ali znižane aktivnosti protrombina je indicirana uporaba specifičnega antidota vitamina K1 (fitomenadion) v odmerku 10-20 mg (pri otrocih 5-10 mg) počasi i.v. ali v infuziji. Nadaljnje zdravljenje: Vitamin K1 (fitomenadion) dajemo do 6x dnevno v odmerku 10mg i.v. glede na klinično sliko, pri najhujših zastrupitvah do 125mg/dan. Vitamin K3 (menandion) ni učinkovit! Zaradi nevarnosti hematoma se izogibamo intramuskularnim injekcijam. Pri hujših krvavitvah so potrebne tudi krvne transfuzije in dodatno nadomeščanje koagulacijskih faktorjev v obliki sveže zmrznjene plazme ali protrombinskega kompleksa. Če je potrebno, dajemo specifični antidot tudi več tednov ali mesecev, po možnosti per os. |
| 5. UKREPI OB POŽARU Primerna sredstva za gašenje: vsa običajna sredstva (razpršen vodni curek (meglica),pena, prah za gašenje, ogljikov dioksid.. Neprimerna sredstva za gašenje: močan vodni curek Posebne nevarnosti med gašenjem: V primeru požara se lahko tvorijo strupeni in dražljivi plini: CO2, brominski sestavki, halogenski hidrokarbonati Posebna zaščitna oprema: Nositi zaščitno obleko in uporabiti dihalne aparate. Dodatna navodila: V primeru požara nujen nadzor okolice. preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. |
| 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: glej št. 8 in 13 Izogibamo se stiku s pripravkom. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečimo, da pripravek pride v kanalizacijo ali vodna zajetja, kleti ali luknje, površinske vode ali podtalnico. V primeru nezgodnega izpusta obvestimo pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Absorbiramo s tekočim vpojnim materijalom.(žaganje, pesek…). Z onesnaženim materijalom ravnamo enako kot z odpadki. Zberemo jih v kontejnerje in oddamo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki (št. 13).Očistimo tla z detergentom in vodo. |
| 7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Informacije za varno ravnanje: Pri delu s pripravkom upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ki veljajo pri delu z nevarnimi snovmi. Pri delu nosimo zaščitno obleko in rokavice. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali slabega počutja prekinemo delo in ukrepamo po navodilu prve pomoči. Po delu se umijemo in zamenjamo obleko. Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred toploto, svetlobo in vlago, pri sobni temperaturi, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in živalim. Zahteve za skladiščenje in vsebnike: ni posebnih zahtev. Upoštevamo predpise o skladiščenju skupaj z strupenimi in zelo strupenimi snovmi: ne Upoštevamo predpise o skladiščenju pod tlakom: ne Posebni pogoji skladiščenja: glej št. 10 |
| 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Izogibamo se stiku s kožo in očmi. Držati stran od hrane, pijač in krmil. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi Osebna zaščitna oprema: Zaščita dihal: / Zaščita rok: zaščitne rokavice Zaščita oči/obraza: / Zaščita telesa: / |
| 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Videz: Oblika: trdna Barva: rdeča Vonj: slab Varnostni podatki: pH: / Gostota: / Topnost (20(C): voda: 0,0016g/100g (ph7) Etanol: 1,033g/100g Aceton 1,265g/100g Heksan 0,015g/100g Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):log Po/w: 3,15 pri 20( C |
| 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST: Pogoji za izogibanje: Glej poglavje 7 zgoraj Snovi za izogibanje: / Nevarni produkti razkrajanja: jih ni če se uporablja v predpisane namene Drugi podatki: Potrebni stabilizatorji: / Razpoložljivi stabilizorji: / Sprememba agregatnega stanja - vpliv na varnost: / |
| 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI: Akutna toksičnost: Zaužitje: LD50 (podgana oralno) 0,56 – 0,84 mg/kg Vdihavanje: LC50 (podgana inhalativno) / mg/l/4h Dotik s kožo: LD50 (zajec dermalno) 2,1 mg/kg Ni dražilnega učinka vendar lahko pri ponavljajoči mehanski izpostavljenosti pride do rdečenja in rahlega draženja. Dotik z očmi: rahlo dražilen učinek. Kronični učinki: Občutljivostni učinek: za kožo ga ni Rakotvorni učinek: ni znan Mutageni učinek: ni mutagen Učinek na reproduktivne organe: ni teratogen Narkotični učinek: / Drugi podatki: Bromadialon je derivat kumarina in deluje kot antikoagulant tako, da prepreči nastanek protrombina (notranja krvavitev). Subkronična toksičnost je večja kot akutna toksičnost! Nevaren je zaradi kožnega vsrkavanja. Trimesečna študija na podganah: MTD = 10 μg/kg telesne teže na dan. Glej poglavje 4 |
| 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI: Vodovarstveni razred: 1 – blag onesnaževalec voda Razgradljivost bromadiolona: razpolovna doba v tleh 53-63 dni, hiter razpad v zemlji v aerobnih razmerah: razpolovna doba: nekaj dni, ustalitev v glinastih tleh, hiter razpad z fotolizo: razpolovna doba: 2 uri, nižja občutljivost na hidrolizo: razpolovna doba 67 dni (pH 7), zelo hiter razpad zaradi dodatkov za pitno vodo (klor, ozon, klorov bioksid) Obnašanje v kanalizacijskih napravah: ni testirano. Preprečiti, da bi pripravek v velikih količinah prišel v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Vodna toksičnost: Bromadialon je strupen za ribe, živali, ki jih krmijo ribam in za alge (LC50 ali EC50 < 10 mg/l) Ekotoksičnost: Bromadialon je samo rahlo strupen za ptice v divjini |
| 13. ODSTRANJEVANJE: Proizvod: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko Z ostanki deratizacije in embalaže ravnati kot s čistim pripravkom. Šifra za ostranjevanje preparata: 07 04 08 drugi tovrstni odpadki |
| 14. TRANSPORTNI PODATKI: Kopenski transport po ADR (cesta) oz. RID (železnica) Razred: številka / črka: Oznaka blaga: Listič z oznako nevarnosti: Opozorilna tabla: Opombe: Morski transport po IMDG šifri: Razred UN št.: skupina za embalažo Tehniški naziv: Listič z oznako nevarnosti: Onesnaževalec morij: EmS-št.: MFAG št. tabele: Opombe: Zračni transport po IATA-DGR/ICAO-TI Razred: številka/črka: Tehniški naziv: Listič z oznako nevarnosti: Opombe: Rečni transport po ADN/ADNR: glej kopenski transport |
| 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH: Označevanje je v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/2005) in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 101/02): Nevarne sestavine, ki morajo biti navedene na etiketi: Vsebuje: bromadialon; CAS: 28772-56-7; EC: 249-205-9; 0,005% Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda: Xn Zdravju škodljivo Simboli: Xn Zdravju škodljivo R – stavki: R48/21/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja. S – stavki: S2 Hraniti izven dosega otrok. S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. S36 Nositi primerno zaščitno obleko. S37 Nositi primerne zaščitne rokavice. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S49 Hraniti samo v izvirni posodi. S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. Dodatna opomba: Izogibati se nepotrebnemu stiku s pripravkom, nepravilna uporaba lahko kvarno vpliva na zdravje. |
| 16. DRUGE INFORMACIJE: Pred uporabo je potrebno prebrati navodilo za uporabo. Vsebina varnostnega lista je pripravljena na osnovi razpoložljivega znanja in izkušenj na dan izdaje. Podatki se ne morejo razlagati kot jamčenje za določeno lastnost opisanega izdelka ali njegove ustreznosti in se ne smejo niti spreminjati, niti prenašati na druge izdelke. Simboli in R stavki v 2. točki varnostnega lista. T+ Zelo strupeno R26/27/28 Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. |